Z2001测温线：

DC，4Hz~8MHz测量频率，今后的标杆产品

● 测量频率DC，4Hz~8MHz
● 测量时间：zui快1ms
● 基本精度：±0.05% rdg
● 1mΩ以上的精度保证范围，也可安心进行低阻测量
● 可内部发生DC偏压测量
● 从研发到生产线活跃在各种领域中

主机不标配测试治具。请在选件中选择测试治具和探头。

通过外置传感器同时记录温湿度

● 方便设置，小巧轻便的迷你尺寸
● 一目了然的2个项目显示
● 可在记录时将数据传输至计算机中
● 可在记录时更换电池
● 每个通道可记录60000个数据
● 具备可记录所有变化的统计值记录模式
● 电池电量不足时备份测量数据
● 万一发生误操作仍可安心测量（备份前一个记录数据）

### 基本参数

| 特点 | 温湿度同时记录，需要使用附件或者选件的温湿度传感器 |
| --- | --- |
| 测量项目 | 温度1ch和湿度1ch |
| 测量量程 | 温度：-40°C ~ 85°C 湿度：0% ~ 100%rh |
| 基本精度 | 温度：±0.5°C (0°C ~ 35°C时) 湿度：±5%rh (50%rh以下, 25°C时) |
| 记录容量 | 瞬态值记录：60000个数据，统计值记录：15000个数据 |
| 记录间隔 | 1-30秒，1-60分，15种设定 |
| 记录模式 | 瞬间值记录：记录每个记录间隔的瞬间值 统计值记录：每间隔1秒记录每个记录间隔的瞬时值/最大值/最小值/平均值 |
| 记录方法 | 一次：无内存时停止记录 无限次：无内存时删除旧数据后覆盖保存 主机按键操作或预约时间时开始 主机按键操作或预约时间时停止，或无内存时自动停止（一次记录时） |
| 其他功能 | 总是备份前一次的记录数据，电池电量不足时也会备份记录的数据及测试条件，更换电池时测试及时钟可以保持30秒（更换时暂停记录） |
| 防水防尘 | IP54（防水设计） |
| 操作温湿度 | -0°C~ 50°C， 80%rh 以下（不凝结） |
| 供电电源 | 5号碱性干电池（LR6）× 1 |
| 电池寿命 | 约3个月（记录间隔1分钟，画面省电模式开启，瞬间值记录，20°C） 约20天（记录间隔1秒，画面省电模式关闭，瞬间值记录，20°C） |
| 体积和重量 | 约79W × 57H × 28Dmm，105g |
| 附件 | 湿度传感器LR9504× 1，托架× 1，5号碱性干电池（LR6）× 1，说明书× 1，操作指南× 1 |

### 通讯转换器LR5091

用于LR5000系列数据采集仪的传输器

### 数据采集器LR5092-20

用于LR5000系列数据采集仪的回收器

### 带磁铁吊带Z5004

### 挂壁式托架LR9901

不适用于LR5051

### 湿度传感器LR9501

长1m 温度范围：-40.0℃～85.0℃ 湿度范围：0.0%rh～100.0%rh 响应时间：约300秒 传感器前端尺寸：13mm×30mm

### 湿度传感器LR9502

长5m 温度范围：-40.0℃～85.0℃ 湿度范围：0.0%rh～100.0%rh 响应时间：约300秒 传感器前端尺寸：13mm×30mm

### 湿度传感器LR9503

长10m 温度范围：-40.0℃～85.0℃ 湿度范围：0.0%rh～100.0%rh 响应时间：约300秒 传感器前端尺寸：13mm×30mm

### 湿度传感器LR9504

长40mm，标配 温度范围：-40.0℃～85.0℃ 湿度范围：0.0%rh～100.0%rh 响应时间：约300秒 传感器前端尺寸：13mm×30mm